ТОМ-1

Книга 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДОРОВСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ:

1.  Общие положения

2.  Цели и задачи территориального планирования

2.1.   Цели генерального плана Федоровского сельского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области...................(стр. 8-10)

2.2.   Задачи по развитию и преобразованию функционально-

планировочной структуры……………………………………………......... (стр. 10-11)

2.3.   Задачи по учету интересов Российской Федерации и Ленинградской

области  при   осуществлении градостроительной деятельности………........(стр. 11)

2.4.   Задачи по развитию и размещению объектов капитального

строительства федерального, регионального и местного значения…........(стр.11-15)

2.4.1. Транспортная инфраструктура

2.4.2. Инженерная инфраструктура

2.4.3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

2.4.4. Жилищный фонд

2.4.5. Производственная зона

2.5.   Задачи по улучшению экологической обстановки и

охране природы……………………………………………………...……….......(стр.15)

2.6.   Задачи по развитию и размещению объектов зеленых насаждений.................(стр.16)

2.7.   Задачи по улучшению санитарно-гигиенического состояния

среды………………………………………………………………………......(стр.16-17)

2.8.   Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера……………………………….......……..(стр.17)

2.9    Задачи по инженерной подготовке территорий………………...………….......(стр.17)

2.10. Задачи по санитарной очистке территории ……………………...………….....(стр.17)

3.  Перечень основных мероприятий

3.1.   Мероприятия  по развитию функционально-планировочной

структуры………………………………..………………………………...… (стр.18-24)

3.2    Мероприятия по учету интересов Российской Федерации и

Ленинградской области  при осуществлении градостроительной

деятельности………………………..…………………………………..……......(стр.24)

3.3.   Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального

строительства федерального, регионального и местного значения……....(стр.25-35)

3.3.1. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

3.3.2. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

3.3.3. Развитие и размещение объектов социального и культурно-

бытового обслуживания

3.3.4. Развитие и размещение объектов жилищного фонда

3.3.5. Производственные зоны

3.3.6. Общественно-деловые зоны

3.3.7. Рекреационные зоны

3.4.   Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране

природы………………………………………………………………….........(стр.35-36)

3.5.   Мероприятия по развитию и размещению объектов зеленых

насаждений……………………………………………………………..........(стр. 36-37)

3.6.   Мероприятия по улучшению санитарно-гигиенического

состояния  среды……………….………………………………..…..……..........(стр. 37)

3.7.   Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера……………….……...…...……...…......(стр. 37)

3.8.   Мероприятия по инженерной подготовке территорий………………….....(стр.37-38)

3.9.    Мероприятия по санитарной очистке территории ….…………………....…...(стр.38)

3.10.  Мероприятия по нормативному правовому обеспечению

реализации Генерального плана………………………...………..……….....…(стр.38)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Генеральный план Федоровского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области  подготовлен на основании Решения Совета депутатов Федоровского сельского поселения «О разработке генерального плана Федоровского сельского поселения с генеральными планами и проектами границ населенных пунктов, входящих в его состав (cм том 2 книгу 3 «Исходные данные»).

2. Генеральный план Федоровского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области  разработан с учетом внесения изменений и дополнений в проект генерального плана Федоровского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области  по итогам его рассмотрения, согласования и обсуждения.

3.    Генеральный план Федоровского сельского поселения разработан в соответствии с требованиями ст.23 и 24 федерального закона «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ и Задания на подготовку проекта Генерального плана Федоровского сельского поселения, утвержденного главой администрации муниципального образования Федоровское сельское поселение и согласованного председателем комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области и протокола рабочего совещания при председателе комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 5 ноября 2007 года «О внесении изменений и дополнений в задание на подготовку проекта Генерального плана муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области» ( cм том 2 книгу 3 «Исходные данные»).

4.   Разработка Генерального плана Федоровского сельского поселения велась в соответствии с требованиями действующих федеральных и областных законодательных актов (в редакции по состоянию на 01.07.2008 года), в том числе:

-    Лесного Кодекса Российской Федерации;

-     Водного Кодекса Российской Федерации;

-     Земельного Кодекса Российской Федерации;

-     Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-     Федерального закона от 08 октября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных

дорогах и   дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

-     Федерального закона Российской Федерации от 10 декабря 2007 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

-     Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера";

-     Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения";

-     Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей

среды";

-     Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ "О переводе земель или

земельных участков из одной категории в другую";

-     и другие законы.

5.    Подготовка Генерального плана Федоровского сельского поселения велась с учетом рекомендаций:

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и

сельских поселений.

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,

экспертизы  и утверждения градостроительной документации»

СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства.

Основные положения», М., Минстрой России, 1997 г.;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и

СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения».

СНиП 2.04.07-86*; методики расчета потребности тепловой энергии на

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных

зданий и сооружений.

6. Генеральный план Федоровского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области  разработан в  границах муниципального образования Федоровского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, установленных областным законом Ленинградской области № 116-оз от  22.12.2004 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тосненский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

7. Генеральный план Федоровского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области  разработан:

-      с учетом основных решений генерального плана Санкт-Петербурга.

-     с учетом основных принципов и стратегических направлений градостроительного развития Ленинградской области, лежащих в основе решений разрабатываемого проекта схемы территориального планирования Ленинградской области.

9. В Генеральном плане учтены ограничения использования территорий установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Генеральный план Федоровского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской разработан:

-   с учетом основных положений «Генерального плана дер.Глинка с проектом     границ поселения», разработанного ООО «Ольвен Проект» в 2005 году по заказу ЗАО «Павловский Посад» и одобренного комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области;

-   с учетом результатов публичных слушаний по проекту Генерального плана ( cм том

2 книгу 3 «Исходные данные»).;

-   с учетом предложений заинтересованных организаций и отдельных

землепользователей.

11. В составе Генерального плана выделены следующие временные сроки его реализации:

-   первая очередь Генерального плана 		–  2015 год;

-   расчетный срок Генерального плана		 – 2025 год;

-   полное освоение территории, для которого сформулированы основные направления

стратегии градостроительного  развития 	– 2035 год.

12. Проектные решения Генерального плана Федоровского сельского поселения на первую очередь строительства и  расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, для разработки Правил землепользования и застройки муниципального образования.

13. Реализация Генерального плана Федоровского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области осуществляется на основании плана реализации Генерального плана, разрабатываемого администрацией муниципального образования в течение трех месяцев со дня утверждения Генерального плана Федоровского сельского поселения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

2.1. Цели территориального планирования Федоровского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

1. Территориальное планирование базируется на целях развития муниципального образования, включающего:

-    изменение социально-экономической ситуации путем привлечения  инвестиций       и повышения социально-экономического потенциала территории.

-    стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения;

Стабильное улучшение качества жизни и изменение социально-экономической ситуации возможно при определении функционального назначения и перспектив развития данной территории, имеющей с одной стороны депрессивное развитие, а с другой стороны - инвестиционную привлекательность для размещения объектов промышленно-логистического назначения.

Депрессивное развитие территории в настоящее время вызвано тем, что основная градообразующая база и единственный производитель сельскохозяйственной продукции АОЗТ «Федоровское», в распоряжении которого находилось 2860 га земельных угодий, не ведет хозяйственной деятельности,  в 2003 году признано несостоятельным, принадлежащие ему объекты недвижимого имущества реализованы в процессе конкурсного производства и перепрофилированы новыми собственниками под иные, отличные от сельскохозяйственного производства, нужды.

Инвестиционную привлекательность для размещения объектов промышленно-логистического назначения  территория муниципального образования имеет благодаря своему местоположению, близости Санкт-Петербурга, удобным  транспортным связям:

-   Московское шоссе и автомагистраль «Россия» 		- на востоке;

-   Витебское направление Октябрьской железной дороги 	- на западе.

Транспортная и пассажирская доступность территории муниципального образования значительно улучшится в будущем после строительства платной скоростной автодороги (СПАД) Санкт-Петербург - Москва и магистрали городского значения, проходящей через Федоровское сельское поселение.

Развитие градообразующей базы повлечет за собой рост населения, занятого на производстве, за счет миграционного прироста и, как следствие, рост общей численности населения, что вызовет необходимость увеличения объемов жилищно-гражданского строительства, в том числе учреждений социальной сферы.

2. Территориальное планирование Федоровского сельского поселения основано на принятии в качестве приоритетных видов деятельности:

-  производственной деятельности, связанной с логистикой, переработкой  сельхозпродукции, транспортным обслуживанием, сборочным производством и т.п.;

-   жилищного строительства, осуществляемого на базе существующих населенных  пунктов, с формированием новых жилых комплексов различного уровня комфортности;

-   рекреационной деятельности, связанной с организацией отдыха населения и развитием спорта.

3. Территориальное планирование Федоровского сельского поселения базируется на целях социально-демографического развития Ленинградской области, сформулированных в «Концепции демографического развития Ленинградской области на период до 2025 года»:

-  повышение материального благосостояния, уровня и качества жизни семей:

-  повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов;

-  обеспечение миграционного прироста в Ленинградскую область на постоянное

место жительства рабочей силы из других регионов Российской Федерации, стран

СНГ и Балтии;

-  создание условий для закрепления трудоспособного населения, в том числе

молодых специалистов, и привлечения квалифицированных специалистов в

приоритетные сферы экономики Ленинградской области.

-  регулирование миграционных потоков для обеспечения социально-экономического

комплекса региона кадрами необходимых профессий и уровня квалификации;

-  создание системы государственной поддержки отдельных категорий граждан, в том

числе молодых семей, молодых ученых и специалистов, сельского населения, по

обеспечению жильем и улучшению жилищных условий путем формирования

соответствующих правовых, организационных и финансово-кредитных условий в

целях закрепления населения и профессиональных кадров на предприятиях и в

организациях Ленинградской области, сокращения оттока трудоспособного

населения;

-  активизация целевого жилищного строительства на территории Ленинградской

области на основе расширения источников финансирования и увеличения доли

внебюджетных средств и кредитных ресурсов, в том числе с использованием

механизмов ипотечного жилищного кредитования, в целях обеспечения жильем

отдельных категорий граждан;

- дальнейшее совершенствование организационных и финансово-кредитных

механизмов государственной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении

жилищных условий, при строительстве или приобретении жилья, молодежи и

молодых семей, граждан, проживающих в сельской местности (рассрочка платежа,

предоставление безвозмездных субсидий, содействие становлению системы

долгосрочного жилищного кредитования, жилищной потребительской кооперации,

предоставление социального жилья молодым малообеспеченным семьям и

специалистам, работающим в бюджетной сфере);

- расширение участия Ленинградской области в федеральных целевых программах,

направленных на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета

отдельных категорий граждан (военнослужащих, подлежащих увольнению с

военной службы, граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и

приравненных к ним местностей, и других, определенных федеральным

законодательством);

- обеспечение потребностей семей с детьми в услугах дошкольного и школьного

образования, разработка и реализация программ строительства новых и

реконструкции действующих дошкольных и школьных образовательных

образований;

- укрепление и развитие инфраструктуры социального и медицинского обслуживания

семьи и детей;

- создание условий для развития физической культуры и спорта, организации отдыха

и досуга в местах проживания;

- развитие системы социального обслуживания населения;

4. Территориальное планирование Федоровского сельского поселения основано на задачах социально-экономического развития территории, развития градообразующего фактора и прогнозируемого сбалансированного роста численности  занятого населения  и общей численности населения, в основном за счет миграционного роста:

-     интенсивное  развитие экономики поселения, увеличение объемов

производства годового валового регионального продукта (ВРП)  и объема

привлекаемых инвестиций.

-      рост занятого населения  к расчетному сроку Генерального плана до 2025 года

с 1 тыс.чел. до 21 тыс.чел.,  в том числе на первую  очередь   строительства  до

2015 года  до 12 тыс.чел.;

-      рост общей численности населения к расчетному сроку Генерального плана до

2025  года   с  3,6 тыс.  чел.   до  35 тыс.чел.,     в  том  числе  на  первую   очередь

строительства  до 2015 года  до 20 тыс. чел.

-     повышение качества жизни жителей с достижением  по обеспечению

населения жилищным фондом  на  расчетный  срок  до 2025 года в размере  не

менее 35 квадратных метров общей площади на человека;

-      увеличение  объема  учреждений  социальной  сферы    (здравоохранение,

образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.)

5. Территориальное планирование Федоровского сельского поселения направлено на определение функционального назначения территорий муниципального образования  исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

-      обеспечения достижения градостроительными средствами устойчивого

развития территории Федоровского сельского поселения, создание

благоприятных условий проживания населения, исходя из совокупности

экологических, экономических, социальных и иных факторов;

-     определения стратегии и этапов развития населенных пунктов, входящих в

состав Федоровского сельского поселения, с учетом высокого историко-

архитектурного, природного и ландшафтного потенциала прилегающих к ним

территорий, благоприятной градостроительной ситуации, связанной с

близостью исторических и активно развивающихся территорий Пушкинского

района Санкт-Петербурга, существующей и проектируемой скоростной

трассы Санкт-Петербург – Москва.

2.2. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

1. Архитектурно-планировочная организация многофункциональной территории как самодостаточного сбалансированного территориального объекта, состоящего из четырех населенных пунктов со своими общественно-деловыми центрами и единым административным центром (см.  чертежи или схемы чертежей ГП-6 и ГП-7).

2. Архитектурно-планировочная организация многофункциональной территории, с определением территориальной емкости производственной и селитебной зон на основе сбалансированного соотношения численности занятого в производстве  населения с общей численностью.

3. Существенное повышение эффективности использования и качества среды, ранее освоенных территорий путем достройки ранее незавершенных кварталов в деревнях Федоровское и Аннолово  с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований; обеспечения их объектами транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры; оптимизации  функционального использования территорий.

4. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий компактного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, полноценных, отвечающих современным требованиям функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития, расположенных и вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

5. Подготовка предложений по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав Федоровского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области:

-       максимально  используя возможности территории для размещения селитебной,

производственной и рекреационных зон;

-       во взаимодействии и  правовой  увязке хозяйственных, юридических норм,

границ земельных участков,  границ аренды, границ   муниципальной

собственности, зон хозяйственного и  транспортного тяготения.

2.3. Задачи по учету интересов Российской Федерации и Ленинградской области при осуществлении градостроительной деятельности

1. Обеспечение выполнения на территории муниципального образования Федоровское сельское поселение федеральных функций Российской Федерации и Северо-Западного Федерального округа, на основе функционирования и развития существующих объектов федерального уровня (см.  чертежи или схемы чертежей ГП-6 и Гп-9) , в том числе:

-        объектов транспортной инфраструктуры федерального значения –

высокоскоростной железной дороги (ВСМ);

-        федеральных систем связи;

-        иных объектов федерального значения, в том числе воинской части,

расположенной  в деревне Глинка.

2.4. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального,  регионального и местного значения

2.4.1. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

1. Определение оптимальной транспортной организации территории на основе функционального зонирования и с учетом влияния (см чертеж или схему чертежа ГП-9):

-           автомобильной дороги федерального значения   «Россия»;

-           перспективного строительства скоростной платной автомобильной дороги

федерального значения (СПАМ) Санкт-Петербург – Москва, проходящей

между   восточной границей поселения и Московским шоссе;

-           перспективного строительства  линии высокоскоростной железной дороги

федерального значения (ВСМ),  проходящей  в восточной части поселения;

-           Витебского направления Октябрьской железной дороги;

-           автодорогой регионального значения Ям-Ижора – Форносово;

-          прилегающей транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Улично-дорожная сеть

1. Создание улично-дорожной сети, обеспечивающей развитие Федоровского сельского поселения, строительство новых жилых и производственных районов, зон  общественно-деловой застройки и их связь между собой;

2. Обеспечение удобной связи Федоровского сельского поселения с существующей автодорогой федерального значения «Россия» и  с проектируемой  скоростной платной автомобильной дорогой федерального значения (СПАМ) Санкт-Петербург – Москва.

2.4.2. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Обеспечение гарантированного водоснабжения согласно расчету водопотребления в размере 30 900 м3/сут от Большого Невского водовода, повышение надежности подачи и качества питьевой воды (см. чертеж или схему чертежа ГП-ИО-14).

1. Подключение к  Невскому водоводу в соответствии с полученными техническими условиями  в районе ул. Новая (в пос. Тярлево) (см том 2 книгу 3 «Исходные данные»);

2. Сокращение непроизводительных потерь воды при ее транспортировке, применяя рациональную трассировку и защиту магистральных сетей водопровода.

Водоотведение (канализация)

Полное прекращение сброса неочищенных бытовых и промышленных сточных вод в р. Ижора (см чертеж или схему чертежа ГП-ИО-14).

1. Сохранение  отвода сточных вод в городскую систему для развития

деревни Глинка;

2. Строительство единых очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков для

водоотведения от деревень Федоровское, Ладога и Аннолово у магистрали

районного значения, выходящей из деревни Аннолово на автомагистраль «Россия»,

со сбросом очищенных сточных вод в реку Винокурка.

3. Строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в

деревне Ладога.

4.  Строительство локальных очистных сооружений поверхностных стоков в деревнях

Федоровское, Аннолово и Ладога.

Теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение

Обеспечение дополнительной тепловой нагрузки проектируемых потребителей жилищно-коммунального сектора на нужды отопления и горячего водоснабжения по всем деревням на расчетный срок 115,22 Гкал/ч.

1.Обеспечение теплоснабжения многоквартирной жилой застройки и объектов коммунально-бытового назначения от локальных или групповых котельных (отдельно-стоящих или пристроенных), работающих на газовом топливе.

2. Обеспечение теплом одноквартирной и коттеджной застройки локальными источниками теплоснабжения.

Обеспечение газоснабжения в объеме17283 нм3/час.

1. Обеспечение надежной подачи газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения, расширение  существующей системы газоснабжения со строительством новых ГРП в каждой деревне (см чертеж или схему чертежа ГП-ИО-14).

Обеспечение общей потребляемой мощности проектируемых объектов в объеме 76 мВА.

1. Повышение надежности работы системы электроснабжения муниципального образования, с реконструкцией существующих и строительством новых сооружений (см чертеж или схему чертежа ГП-ИО-14).

Связь и информатизация

1. Формирование единого информационного пространства с целью обеспечения устойчивого развития муниципального образования и повышения качества жизни населения.

2. Развитие рынка современных услуг отрасли (передача данных, телекоммуникационные услуги, Интернет и др.).

2.4.3. Объекты  социального и культурно-бытового обслуживания

Общие задачи

1. Удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания (см чертеж или схему чертежа ГП-6).

2. Достижение нормируемого социально-гарантированного  уровня обеспеченности жителей объектами обслуживания.

3. Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей муниципального образования.

4. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания по территории муниципального образования с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

Здравоохранение

Повышение эффективности системы здравоохранения с целью улучшения демографической ситуации, сохранения и укрепления здоровья населения, поддержания активной долголетней жизни всех членов общества на основе развития и расширения сети учреждений здравоохранения и повышения качества и количества предоставляемых ими медицинских услуг (см чертеж или схему чертежа ГП-6).

1. Размещение многопрофильного больничного комплекса на территории муниципального образования.

2. Размещение амбулаторно-поликлинической сети по территории муниципального образования.

3. Поэтапное развитие многопрофильных и специализированных лечебных учреждений здравоохранения, в основном за счет нового строительства.

4. Развитие сети учреждений здравоохранения с доведением уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей:

-      коечным фондом до 10,5 коек к 2025 году.

-     амбулаторно-поликлиническим учреждениями до 34,4 пос/смену к 2025году.

Потребительский рынок

Обеспечение условий для развития и расширения сети предприятий потребительского рынка и повышения качества и количества предоставляемых услуг путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов с учетом размещения предприятий минимально гарантированного уровня в жилой застройке (см чертеж или схему чертежа ГП-6).

1. Размещение сети предприятий потребительского рынка по территории муниципального образования в соответствии с принятыми уровнями обслуживания.

2. Формирование торговых сетей, крупных современных универсальных розничных предприятий, торговых центров и торговых комплексов.

3. Развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей:

-    предприятиями торговли   –       до 630 кв.м. торговой  площади к 2025 году и с

увеличением на перспективу до 1000- 1100 кв.м. торговой площади;

-    предприятиями общественного питания    –   до 70  пос/мест  к  2025  году  и   с

увеличением на перспективу до 110-120 мест;

-    предприятиями бытового обслуживания    –      до 11 раб/мест к 2025 году  и   с

увеличением на перспективу до 14 - 15 раб/мест.

Физкультура и спорт

Комплексное развитие физкультуры и спорта, направленное на создание оптимальных условий для  укрепления здоровья граждан, приобщения различных групп населения, в первую очередь, детей, к систематическим занятиям  физкультурой и спортом, за счет развития массовых видов спорта, в т.ч. социально- гарантированного уровня обслуживания населения (см чертеж или схему чертежа ГП-6).

1. Развитие сети объектов физкультуры и спорта с доведением уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей:

-   плоскостными  спортивными  сооружениями   –   до   1200 кв.м. к 2025 году и с

увеличением на перспективу до 2000 -2100 кв.м;

-   спортивными залами      –       до  180  кв.м.  к  2025  году  и  с  увеличением   на

перспективу до 350 – 400 кв.м.;

-   плавательными бассейнами     –     до  20 кв.м.  зеркала  воды  к 2025 году  и    с

увеличением на перспективу до 50 -60 кв.м.  зеркала воды.

Культура и искусство

Обеспечение условий для духовного и культурного роста населения муниципального образования, развитие и расширение сети учреждений культуры и искусства, повышения качества и количества предоставляемых ими услуг (см чертеж или схему чертежа ГП-6).

1. Развитие сети учреждений культуры и искусства с доведением уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей:

-    сценографическими и театральными площадками  – до 6,3 мест к 2025 году и с

увеличением на перспективу до 7 мест;

-    выставочными площадками –  до   0,02 единиц к 2025 году и с увеличением   на

перспективу до    0,022 единиц;

-    общедоступными библиотеками –   до 0,16 единиц к 2025 году и с увеличением

на перспективу до 0,2 единиц;

-    культурно - досуговыми объектами    –  до 13 мест к 2025 году и с увеличением

на перспективу до 16 мест;

-   кинозалами  –    до 7 мест к 2025 г году и  с увеличением на  перспективу до 8

мест.

Образование

Обеспечение условий для повышения уровня образования и квалификации жителей путем развития и расширения сети учреждений образования, проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в объемах соответствующих действующим нормативам с учетом особенностей демографической структуры населения и его расселения по территории муниципального образования  (см чертеж или схему чертежа ГП-6).

1.  Размещения сети учреждений образования по территории муниципального образовании в соответствии с принятыми уровнями обслуживания.

2.  Формирование образовательной сети, обеспечивающей возможность выбора  школьных  учреждений  различных специализаций и организационно-правовых    форм.

3.  Развитие сети образовательных учреждений с доведением уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей:

-    детскими дошкольными учреждениями         –      до    35  мест   к   2025   году.

-   образовательными (школьными) учреждениями    –   до  115  мест  к 2025 году.

-    учреждениями начального профессионального образования   –      до 13 мест к

2025 году.

-    детскими внешкольными образовательными учреждениями        -     до      55

занимающихся.

Социальная защита населения

Обеспечение условий для размещения  учреждений социальной защиты населения и повышения качества предоставляемых ими услуг группам населения, нуждающимся в социальной защите, с учетом особенностей демографической структуры населения и его расселения по территории муниципального образования.

1.    Размещение объектов социальной защиты населения с доведением уровня обеспеченности населения в расчете на 10 тысяч жителей:

-      домами – интернатами для инвалидов и престарелых  –  до 15 мест к 2025 году;

-      домами-интернатами малой вместимости для граждан  пожилого  возраста      и

инвалидов – до 2 мест  к 2025 году с увеличением на перспективу до   5,3 мест;

-     комплексными центрами социального обслуживания населения  и   социальной

реабилитации – до 0,17 единиц  к 2025 году.

Отдых

Обеспечение условий для развития учреждений отдыха, и повышения качества и количества, предоставляемых ими услуг, путем строительства новых объектов (см. чертеж или схему чертежа ГП-6).

1.  Развитие сети объектов отдыха с доведением уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей:

-     домами отдыха  для взрослых   –    до  7  мест  к  2025  году  с  увеличением    на

перспективу до 7,5 мест;

-     детскими оздоровительными учреждениями   –     до    5,3  мест  к       2025 году;

2.4.4. Жилищный фонд

Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований и сохранения приумножения разнообразия городской среды.

1.  Увеличение жилищного фонда муниципального образования в соответствии с потребностями жителей, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на расчетный срок Генерального плана до 28 кв.м. с увеличением на перспективу до 35 кв.м.

2.  Обеспечение условий для создания доступного экономичного жилья для социально не защищенных слоев населения.

3.  Развитие новых типов жилья, включая увеличение доли блокированной и коттеджной застройки.

2.4.5. Производственная зона

Обеспечение благоприятных условий для выхода из депрессивного состояния территории и улучшения ее социально-экономического развития, используя инвестиционную привлекательность территории для размещения объектов промышленно-логистического назначения.

Развитие градообразующей базы, которая повлечет за собой рост занятого населения за счет миграционного прироста и как следствие рост общей численности населения.

2.5. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране природы

Обеспечение благоприятных условий для сохранения и воспроизводства природных ресурсов.

1. Обеспечение рационального и неистощительного использования лесов, их охраны,  защиты и воспроизводства в соответствии с экономическим, экологическим и социальным значением лесов, их категории защищенности и использования.

2. Оздоровление воздушной среды через развитие транспортной инфраструктуры и озеленения.

3.. Благоустройство и озеленение территории, организация парка в пойме реки Ижора.

2.6. Задачи по развитию и размещению объектов зеленых насаждений

Формирование единой системы зеленых насаждений на территории Федоровского сельского поселения (см чертежи или схемы чертежей ГП-6 и ГП-7).

1. Общее увеличение озелененных территорий с доведением уровня обеспеченности населения не менее 6 кв.м на человека преимущественно за счет озеленения неиспользуемых территорий сельскохозяйственных земель.

2. Формирование цельной структуры озелененных территорий на основе вновь создаваемых зеленых насаждений (парков, скверов, газонов и т.д.).

3. Улучшение санитарного состояния отдельных участков лесов Лисинского лесхоз-техникума для использования его в рекреационных целях.

2.7. Задачи по улучшению санитарно-гигиенического состояния среды

Основной задачей территориального планирования в части улучшения санитарно-гигиенического состояния среды является обеспечение благоприятных  условий для жизни, труда и отдыха человека.

Воздушный бассейн

Обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей муниципального образования, недопущение необратимых последствий загрязнения атмосферного воздуха для окружающей природной среды.

1. Рациональное функциональное зонирование территории с расположением производственной зоны в восточной части поселения, учитывая преобладание западных и юго-западных ветров.

2.   Размещение в производственной зоне экологически безопасных предприятий IV  и V  класса  вредности.

3. Ликвидация недействующих и перебазирование действующих предприятий, расположенных  вблизи селитебных территорий,  в формируемую производственную зону.

4. Вывод транзитного и грузового движения в обход селитебных территорий в производственную зону.

5. Обеспечение проведению комплекса мероприятий способствующих минимизации выбросов в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников;

6. Организации озелененных санитарно-защитных зон без права застройки объектами производственного назначения для охраны воздушного бассейна от неблагоприятного воздействия промышленности и территорий специального назначения;

Водные ресурсы

Обеспечение прав граждан на чистую воду и благоприятную водную среду, поддержание оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям.

1. Обеспечение проведения комплекса водоохранных мероприятий способствующих предотвращению  загрязнений, засорения и истощения водных объектов.

2. Установление размеров и границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос с  благоустройством территории;

3. Полное прекращение сброса неочищенных бытовых и промышленных сточных вод в р. Ижора и ее притоки.

4. Защита подземных вод от поверхностного загрязнения на территории поселения.

Физические факторы

Создание условий обеспечивающих соблюдение уровня шума ЭМИ, радиоактивного  и химического загрязнения почв в пределах нормативных показателей.

Шум

Обеспечение проведения комплекса мероприятий способствующих минимизации воздействия и достижения нормативов предельно допустимых уровней физического воздействия.

1. Рациональное функциональное зонирование территории с расположением производственной зоны в восточной части поселения, учитывая преобладание западных и юго-западных ветров.

2.   Размещение в производственной зоне экологически безопасных предприятий IV  и V  класса  вредности.

3. Ликвидация недействующих и перебазирование действующих предприятий, расположенных  вблизи селитебных территорий,  в формируемую производственную зону.

4. Вывод транзитного и грузового движения в обход селитебных территорий в производственную зону.

5. Совершенствование улично-дорожной сети, организация движения;

6. Обеспечение организации озелененных полос вдоль улиц для защиты от воздействия единственного источника шума – автомобильного движения.

Электромагнитные излучения

Обеспечение проведения комплекса мероприятий способствующих минимизации воздействия на окружающую среду  ЭМИ.

1.  Обеспечение постоянного контроля предельно допустимых уровней от источников электромагнитных излучений;

2.  Соблюдение зон охраны линий электропередач;

Почвы

Обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения.

1. Рекультивация нарушенных территорий (свалки, навозохранилища);

2.8. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду (см том-4  ИТМ ГО и ЧС).

2.9. Задачи по инженерной подготовке территорий

Создание условий для нормативного строительства, улучшения геологической и гидрологической окружающей среды

2.10. Задачи по санитарной очистке территорий

Создание условий для организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

3.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Федоровского сельского поселения

Развитие и преобразование функционально-планировочной структуры территории Федоровского сельского поселения на расчетный срок реализации Генерального плана до 2025 года на основе функционального зонирования территории поселения и населенных пунктов в его составе включающего:

-   установление перечня функциональных зон;

- указание функционального назначения зон каждого вида, определяющего преимущественное функциональное использование земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон и являющегося основой для установления видов разрешенного использования указанных объектов в составе Правил землепользования и застройки,

-   установление на карте функционального зонирования территории муниципального образования Федоровское сельское поселение границ функциональных зон в соответствии с перечнем;

-    установления  соотношения площадей занимаемых функциональными зонами (по видам) (см. чертеж или схему чертежа ГП-7).

1. Генеральным планом установлен следующий перечень функциональных зон (по видам):

Жилые зоны:

Ж1 - Зоны коллективных садоводств.

Ж2 - Зоны застройки отдельно стоящими односемейными (индивидуальными) жилыми домами;

Ж3 - Зоны застройки блокированными односемейными (индивидуальными) жилыми домами;

Ж4 - Зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки;

Ж5 - Зоны средне-этажной многоквартирной жилой застройки;

Общественно-деловые зоны:

Д1 - Зоны многофункциональной общественно-деловой застройки;

Д2 - Зоны размещения объектов здравоохранения, культуры, среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий;

Производственные зоны:

П1 - Зоны предприятий V класса вредности (с санитарно-защитной зоной 50м) и сопутствующих им общественно-деловых объектов;

П2 -  Зоны предприятий IV класса вредности (с санитарно-защитной зоной 100 м) и сопутствующих им общественно-деловых объектов;

П3  - Зоны объектов коммунального назначения;

З1 - Санитарно-защитные зоны без права размещения объектов  производственного

назначения

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

И1 - Зоны инженерной инфраструктуры;

И2 - Зоны автотранспортной инфраструктуры;

И3 - Зоны объектов железнодорожного транспорта;

Зоны сельскохозяйственного использования:

С1 - Зоны сельскохозяйственных угодий;

Рекреационные зоны:

Р0 - Зоны спортивных сооружений и пляжей;

Р1 - Зоны лесов и лесопарков;

Р2 - Зоны зеленых насаждений общего пользования ;

Р3 - Зоны объектов отдыха и развлечений;

Зоны специального назначения:

К1 - Зоны кладбищ;

К2 - Зоны военных и иных режимных объектов;

Акватории

А1 - Внутрипоселковые акватории

2. Генеральным планом определено следующее функциональное назначение функциональных зон (по видам):

2.1 Жилые зоны

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки отдельно-стоящими односемейными (индивидуальными) домами с приусадебными участками не менее 0,1 га, блокированными односемейными (индивидуальными) домами с приусадебными участками не менее 0,025 га и многоквартирными жилыми домами  различных типов и этажности. К жилым зонам относятся также территории коллективных садоводств. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

2.2 Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-деловой застройки различного назначения в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В общественно деловых зонах допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов предназначенных для временного проживания граждан; общежитий предназначенных для проживания лиц, обучающихся в учебных заведениях расположенных на территории зоны, а также или многоэтажных гаражей. В зоне многофункциональной общественно-деловой застройки также допускается размещение многоквартирной жилой застройки в объемах, не препятствующих реализации общественно-деловой функции.

2.3 Производственные зоны

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства различных классов вредности в соответствии с санитарной классификацией, указанной в наименованиях зон. В производственных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, складов, и иных подобных объектов, связанных с обеспечением деятельности расположенных на территории зоны промышленных объектов. В производственных зонах также допускается размещение объектов общественно-деловой застройки в объемах, не препятствующих реализации производственной функции. В генеральном плане в составе производственных зон выделены санитарно-защитные зоны без права размещения объектов производственного назначения, подлежащие озеленению.

2.4 Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения улично-дорожной сети, объектов транспорта и инженерной инфраструктуры, складов, объектов внешнего транспорта в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах инженерной и транспортной инфраструктур допускается размещение общественно-деловых объектов связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены  указанные зоны.

2.5 Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для размещения сельскохозяйственных угодий, питомников и теплиц, а также производственных объектов сельскохозяйственного назначения в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зоны сельскохозяйственного использования в целях ведения сельскохозяйственного производства используются до момента изменения вида их использования в соответствии с Генеральным планом.

2.6 Рекреационные зоны

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов отдыха, занятий физической культурой и спортом в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены рекреационные зоны.

2.7 Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, а также военных и иных режимных объектов, в соответствии с типами объектов указанными в наименованиях зон.

3. Генеральным планом зафиксировано существующее соотношение площадей занимаемых функциональными зонами (по видам зон) в процентах от площади муниципального образования  равной 100%:

-   жилые зоны – 2,8%;

-   общественно-деловые зоны – 0,07%;

-   производственные зоны – 2,2%;

-   зоны инженерной и транспортной инфраструктур – 0,43%;

-   зоны сельскохозяйственного использования – 57%;

-   рекреационные зоны – 35,5%;

-   зоны специального назначения – 1%;

-   акватории - 1%.

4. Генеральным планом установлено соотношение площадей занимаемых основными функциональными зонами (по видам зон) в процентах от площади Муниципального образования  равной 100% с учетом территорий перспективного освоения:

-   жилые зоны – 21% (увеличение на 18,2 %);

-   общественно-деловые зоны – 7% (увеличение на 6,93%);

-   производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – 25%

(суммарно по всем видам перечисленных зон увеличение на 22,37%);

-   зоны сельскохозяйственного использования – 5% (сокращение на 52%);

-   рекреационные зоны – 40% (увеличение на 4,5%);

-   зоны специального назначения – 1% (сохранение на прежнем уровне);

-   акватории - 1% (сохранение на прежнем уровне).

5. Изменение функционального назначения территорий занимаемых объектами, не соответствующими экономическим, социальным, экологическим и градостроительным условиям развития соответствующих с использованием их под жилую и общественную застройку.

Общая площадь к расчетному сроку до 2025 года составит 15,8 га.

Период 2008-2015 гг.

5.1. Изменение функционального назначения территорий в деревне Федоровское: территории лесопильного производства ООО «Садко» площадью 1,4 га,  гаражей площадью 2,3 га,  овощехранилища площадью 3,1 га, сельхозпредприятия «Рошас» - 1,1 га под жилую и общественную застройку с выделением для функционирования данных производств территорий в производственной зоне.

5.2.  Изменение функционального назначения территории лесопильного производства площадью 2,6 га в деревне Глинка под жилую и общественную застройку.

Период 2015-2025 гг.

5.3.  Изменение функционального назначения территории разрушенной МТС площадью 5,3 га в деревне Аннолово под жилую и общественную застройку

6. Изменение функционального назначения территорий занимаемых разрушенными объектами сельхозпроизводства, не соответствующими экономическим, социальным, экологическим и градостроительным условиям развития соответствующих территорий  на первую очередь  до 2015 года площадью 78,4 га с использованием их под производственную зону для размещения предприятий IV и V классов вредности  (с учетом требований  статьи 7 п 1 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую").

Период 2008-2015 гг.

Изменение функционального назначения территорий занимаемых разрушенными объектами сельхозпроизводства АОЗТ «Федоровское» общей площадью 66,8 га в деревне Федоровское, заброшенного склада ядохимикатов площадью 7,8 га, разрушенного коровника в деревне Аннолово площадью 3,8 га  для размещения предприятий V класса вредности.

7. Градостроительное освоение для размещения производственных, жилых, общественно-деловых, рекреационных зон ранее не застроенных территорий площадью 1460 га на расчетный срок Генерального плана до 2025 года, в том числе за счет заброшенных сельхозугодий (с учетом требований  статьи 7 п 1 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую").

8. Обеспечение развития и преобразования функциональной структуры использования территорий на полное развитие на основе предполагаемого развития территорий для основных видов функциональных зон из перечня, с установлением их границ на карте функционального зонирования муниципального образования Федоровское сельское поселение в том числе:

8.1.  Для зоны застройки отдельно-стоящими и/или блокированными

односемейными (индивидуальными) жилыми домами – 76 га в деревне Ладога;

8.2.  Для общественно-деловых зон – 3,5 га в деревне Ладога;

8.3.  Для производственных зон, зон городского транспорта и инженерной     инфраструктуры – 120 га в деревне Федоровское, 28,8 га в деревне Ладога и 31,5 га в месте впадения р. Винокурка в р. Ижора;

8.4.   Для зоны объектов внешнего транспорта – трассы ВСМ – 31 га в границах

муниципального образования;

9. В составе генерального  плана выполнен проект границ населенных пунктов, входящих в состав Федоровского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области: деревни Федоровское, Аннолово и Ладога.

В настоящее время в существующих границах МО «Федоровское сельское поселение» расположены населенные пункты,  не имеющие установленные границы: деревня Федоровское, деревня Аннолово, деревня Глинка и деревня Ладога.

Проект границ деревни Глинка разработан с учетом «Генерального плана с проектом границ деревни Глинка», разработанного ООО «Ольвен Проект» в 2005 году и согласованного  08.11.2007 г. Председателем КАГ администрации Тосненского муниципального района ЛО   О.П. Поделенко.

9.1. Проект границ деревни Федоровское (см. чертежи ГП-ПГ-2 и ГП-ПГ-3).

Границы деревни Федоровское  проектом устанавливаются по смежеству с Санкт-Петербургом, Тельмановским сельским поселением,  деревней Аннолово, деревней Ладога и деревней Глинка.

По смежеству с Санкт-Петербургом.

От  точки Ф1-Г2 – от границы деревни Глинка  на северо-восток по границе Тосненского муниципального района и границе муниципального образования «Федоровское сельское поселение», совпадающей с границей Санкт-Петербурга до точки Ф2 (место пересечения автодорогой Ям-Ижора – Павловск).

По смежеству с Тельмановским сельским поселением.

От точки Ф2 - на юго-восток по границе муниципального образования «Федоровское сельское поселение»  до точки Ф5.

По смежеству с землями муниципального образования «Федоровское сельское поселение».

От точки Ф5 (место пересечения границы муниципального образования «Федоровское сельское поселение» с отводом под строительство ВСМ на восточной границе земельного участка №18) на юго-восток по прямой, проходящей по восточной границе земельных  участков №№ 18, 116, 46,47 до точки Ф6, далее до точки Ф7(место пересечение с дорогой, идущей вдоль южной границы земельного участка № 51) и далее на юго-запад вдоль дороги до точки Ф8-А1.

По смежеству с деревней Аннолово.

От точки Ф8-А1 – от границы деревни Аннолово (дорога по левому берегу р. Ижора) на юго-запад вдоль дороги в направлении ул. Новая  до точки Ф9-А34; далее на северо-запад по восточной границе земельного участка № 56 до точки Ф10-А-33; далее по прямой до точки Ф11-А-32 (канава вдоль автодороги на Форносово); далее по канаве между земельными участками №№ 52 и 43 до точки Ф12-А31  и далее вдоль канавы до точки Ф13-А-30-Л2                   (р. Ижора).

По смежеству с деревней Ладога.

От точки Ф13-А-30-Л2 – вверх по течению р.Ижора до точки Ф14-Л1 ( граница  Санкт- Петербурга).

По смежеству с Санкт-Петербургом.

От точки Ф14-Л1 - по границе  Санкт- Петербурга, совпадающей с границей  Тосненского муниципального района и границей муниципального образования «Федоровское сельское поселение» до точки Ф17-Г17 (граница деревни Глинка).

По смежеству с деревней Глинка.

От точки Ф17-Г17 – по границе деревни Глинка до исходной точки.

9.2 Проект границ деревни Аннолово (см чертеж ГП-ПГ-4).

Границы деревни Аннолово  проектом устанавливаются по смежеству с землями МО Федоровское сельское поселение,  деревней Федоровское, деревней Ладога.

По смежеству с землями муниципального образования «Федоровское сельское поселение».

От точки Ф8-А1  - от границы деревни Федоровское (поворот на северо-восток дороги, идущей в продолжении ул. Новая по левому берегу р. Ижора) по границе участка до точки А3, далее на юго-восток по прямой, пересекая р. Ижора до точки А4   (автодорога по правому берегу р. Ижора,  ведущая к Линейной диспетчерской перекачивающей станции);  далее по прямой вдоль прудов системы орошения  до  точки А5 ( по границе откосов );далее по кривой радиуса 165 м до точки А6; далее на юго-запад по прямой, вдоль водоохраной зоны р.  Винокурка до точки А7 и далее на юг по прямой до точки А8 ( северная граница  квартала 6 Красноборского лесничества Лисинского лесхоза-техникума); далее  на запад по границе  Красноборского  лесничества  Лисинского  лесхоза-техникума   до точки А 28                    ( пересечение границы Красноборского лесничества Лисинского лесхоза-техникума с южной границей ДНП «Ладога»); далее по восточной границе ДНП «Ладога» до точки А29-Л3 ( р. Черная).

По смежеству с деревней Ладога.

От точки А29-Л3 – вниз по течению р. Черная до  места  впадения р. Черной в р. Ижора и далее вверх по течению р. Ижора до точки Ф13-А30-Л2 (место пересечения  границы деревни Федоровское с р. Ижора).

По смежеству с деревней Федоровское.

От точки Ф13-А30-Л2 по границе деревни Федоровское до исходной точки.

9.3. Проект границ деревни Ладога (см. чертеж ГП-ПГ-5).

Границы деревни Ладога  проектом устанавливаются по смежеству с землями МО Федоровское сельское поселение, деревней Аннолово, деревней Федоровское, Санкт-Петербургом, с Гатчинским муниципальным районом.

По смежеству с деревней Федоровское.

От точки  Ф14-Л1 – от границы  Санкт- Петербурга , совпадающей с границей  Тосненского муниципального района и границей муниципального образования «Федоровское сельское поселение» (место пересечения с р. Ижора) на юго-восток , вниз по течению р. Ижора до  точки Ф13-А30-Л2.

По смежеству с деревней Аннолово.

От  точки Ф13-А30-Л2 – от границы деревни Федоровское, смежной с границей деревни Аннолово (место пересечения с р. Ижора) на юго-восток вниз по течению реки Ижора до места впадения р. Черной в р. Ижора и далее на запад и юго-запад вверх по течению р. Черной до точки А29-Л3.

По смежеству с землями муниципального образования «Федоровское сельское поселение».

От точки А29-Л3 – от границы деревни Аннолово (место пересечения с р. Черной)  на юго-запад вверх то течению р. Черной до   точки Л4.

По смежеству с Гатчинским муниципальным районом.

От точки Л4 – на северо-запад по границе Тосненского муниципального района , совпадающей с границей муниципального образования «Федоровское сельское поселение», (вдоль железнодорожной линии Санкт-Петербург – Новолисино) до точки Л18.

По смежеству с Санкт-Петербургом.

От  точки Л18 (граница Санкт-Петербурга,  р. Ижора) на северо-восток по границе Тосненского муниципального района и границе муниципального образования «Федоровское сельское поселение», совпадающей с границей Санкт-Петербурга до исходной точки.

9.3. Проект границ деревни Глинка (см. чертеж ГП-ПГ-6).

Границы деревни Глинка  проектом устанавливаются по смежеству с Санкт-Петербургом,   деревней Федоровское.

По смежеству с деревней Федоровское.

От  точки Ф1-Г2 – от границы деревни Федоровское  на юг и юго-восток по восточной границе участка № 6 и № 4 до точки Ф27-Г7 (граница участка №3); далее по восточной границе участка № 3 до точки Ф26-Г8; далее по прямой на юг до точки Ф25-Г9 (граница участка № 24); далее по дороге вдоль западной границы участка № 24 до точки Ф20-Г14  (ул. Центральная); далее вдоль ул. Центральная на северо-запад до точки Ф19-Г15; далее на запад по прямой до точки Ф18-Г16 (дорога, идущая вдоль западной границы участков  № 30 и № 29); далее по дороге на юг до точки Ф17-Г17 (граница Санкт-Петербурга).

По смежеству с Санкт-Петербургом.

От точки Ф17-Г17 – от  границы деревни Федоровское по границе Тосненского муниципального района и границе муниципального образования «Федоровское сельское поселение», совпадающей с границей Санкт-Петербурга до исходной точки.

3.2. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации и Ленинградской области при осуществлении градостроительной деятельности в муниципальном образовании

1. Формирование зон режимных объектов для обеспечения возможности функционирования соответствующих военных и иных режимных объектов.

2. Формирование и развитие зон транспортной инфраструктуры для обеспечения возможности 	развития и размещения объектов внешнего транспорта (железнодорожного, автомобильного) федерального значения:

-    Скоростной платной автомобильной дороги Санкт-Петербург – Москва;

-     Высокоскоростной железной дороги ВСМ.

3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального,  регионального и местного значения

3.3.1. Развитие  и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Внешний  транспорт

Поскольку перспективное строительство скоростной платной автомобильной дороги федерального значения (СПАМ) Санкт-Петербург – Москва и линии высокоскоростной железной дороги федерального значения (ВСМ)  не обрело конкретных сроков,  генеральным планом предусмотрены мероприятия по обеспечению связей поселения с автомагистралью федерального значения «Россия» (см. чертеж или схему чертежа ГП-9).

Период 2008-2015 гг.

1. Организация  транспортного выхода (магистраль районного значения ширина проезжей части 9 м, в красных линиях 25 м) с территории Федоровского сельского поселения на шоссе М10, с организацией развязки в разных уровнях в районе Ям-Ижоры.

Период 2015-2025 гг.

1. Организация второго транспортного выхода (магистраль районного значения ширина проезжей части 9 м, в красных линиях 25 м) с территории Федоровского сельского поселения на шоссе М10, с организацией примыканий в разных уровнях (развязка типа «труба»). Расстояние от развязки в районе Ям-Ижоры  - 5.5 км.

2. Усовершенствование дорожного покрытия  участка Павловского шоссе от пересечения с магистралью общегородского значения до примыкания к автомагистрали федерального значения  «Россия».

3.Строительство в соответствии с генеральным планом Санкт-Петербурга магистральной улицы городского значения (ширина проезжей части 2х7,5м с разделительной полосой).

Улично-дорожная сеть

Период 2008-2015 гг.

Усовершенствование дорожного покрытия  ул. Шоссейной и ул. Центральной с увеличением ширины проезжей части до 10,5 м, в красных линиях до 30 м.

2. Усовершенствование дорожного покрытия  ул. Новой и ул. Репейка в деревни Аннолово с увеличением ширины проезжей части до 9 м, в красных линиях до 25 м.

3. Усовершенствование дорожного покрытия  улицы, идущей вдоль правого берега реки Ижора в деревне Аннолово и ее продолжения от моста через реку Черную до моста через реку Ижора,  с увеличением ширины проезжей части до 10,5 м, в красных линиях 26,5м.

4. Усовершенствование дорожного покрытия  улицы районного значения, идущей с запада на восток в деревне Федоровское с увеличением ширины проезжей части до 10,5 м, в красных линиях 26,5 м.

5. Реконструкция 3-х существующих мостов через реки Ижора и Черная, с увеличением ширины проезжей части до 10,5 м.

6.   Строительство нового моста через реку Ижора в деревне Аннолово.

7. Строительство новых улиц местного значения в зонах многоквартирной застройки и производственных  зон (ширина проезжей части 7 м, в красных линиях 16 м).

8. Строительство новых улиц местного значения в зонах застройки индивидуальными домами (ширина проезжей части 6 м, в красных линиях 19 м.)

Период 2015-2025 гг.

1. Строительство улицы транзитного движения  грузового транспорта в производственной зоне.

2. Строительство 2-х новых мостов через реку Ижора.

3. Строительство новых улиц местного значения в зонах застройки промышленных и жилых зон.

3.3.2. Развитие  и размещение объектов  инженерной инфраструктуры

Водоснабжение и водоотведение

Обеспечение гарантированного водоснабжения от Невского водопровода, полное прекращение сброса неочищенных бытовых и промышленных сточных вод в р. Ижора (см чертеж или схему чертежа ГП-ИО-14).

Период 2008-2015 гг.

1. Подключение к Невскому водопроводу в районе Новой улицы (около 3,5 км до деревни Глинка).

2. Прокладка магистральных сетей водопровода и канализации для водоснабжения и канализования деревень Федоровское, Аннолово и Ладога.

3. Строительство в деревне Ладога канализационных очистных сооружений для очистки хозяйственно бытовых стоков с выпуском в реку Ижора.

4. Строительство для деревень Федоровское и Аннолово единых канализационных очистных сооружений для очистки хозяйственно бытовых стоков с выпуском в реку Винокурка.

5. Строительство очистных сооружений поверхностного стока от сетей дождевой канализации  деревень Федоровское и Аннолово и Ладога с выпуском в реку Ижора.

6. Строительство канализационных насосных станций в деревнях Федоровское и Аннолово.

Период 2015-2025 гг.

Развитие сети водопровода и канализации.

Теплоснабжение, газоснабжение  и электроснабжение

Обеспечение гарантированного теплоснабжения, горячего водоснабжения, надежной подачи газа потребителям, надежной работы систем энергоснабжения муниципального образования (см. чертеж или схему чертежа ГП-ИО-14).

Период 2008-2015 гг.

1. Реконструкция существующей котельной в деревне Федоровское.

2. Строительство локальных или групповых котельных, работающих на газовом топливе, для теплоснабжения многоквартирной жилой застройки, объектов коммунально-бытового назначения, производственных  и административных зданий.

3. Строительство ГРП высокого давления в деревнях Глинка, Федоровское, Аннолово и Ладога.

4. Прокладка магистральных сетей газопровода среднего давления.

5.Строительство новой ПС 110/10 кВ в деревне Федоровское в санитарно-защитной зоне от существующей ПС№ 211.

6. Подключение новой ПС 110/10 кВ к ПС 330/110 кВ воздушными линиями ВЛ 110 кВ путем врезки в существующие линии 110 кВ.

7. Реконструкция существующих линий ВЛ -110 кВ или строительство новых для подключения новой ПС.

8. Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 10 кВ:

РП № 1 - для электроснабжения новых объектов промышленной застройки, рядом с

проектируемой ПС в промышленной зоне деревни Федоровское,

РП № 2 - для электроснабжения объектов жилой, общественно-деловой застройки в

деревне Федоровское,

РП № 3 - для электроснабжения объектов жилой, общественно-деловой застройки в

деревнях Аннолово и Ладога,

РП № 4 - для электроснабжения объектов жилой, общественно-деловой застройки в

деревне Глинка.

Период 2015-2025 гг.

Развитие сети газопровода среднего давления.

Связь и информатизация

Формирование единого информационного пространства с целью обеспечения устойчивого развития муниципального образования и повышения качества жизни населения (см. чертеж или схему чертежа ГП-ИО-14).

Период 2008-2015 гг.

1. Строительство центральной АТС в деревне Федоровское, через которую будет осуществлена запитка мини АТС в деревнях Аннолово, Ладога и Глинка;

2. Выделение для установки оборудования цифрового абонентского доступа (АД) отдельных отапливаемых помещений на первом этаже площадью не менее 10 м² на территории кварталов.

3. Прокладка от Центральной АТС (д. Федоровское) в существующей и проектируемой телефонной канализации волоконно-оптические кабели до выделенных помещений (АД). Общая ориентировочная длина кабеля (с учётом запаса 2%) 65100 м.

4.  По трассе прокладки проектируемых кабелей:

-    реконструкция и завершение строительства существующей телефонной

канализации (при необходимости);

-    строительство от ближайшего существующего телефонного колодца ОАО

«Северо-Западный Телеком» Петербургского филиала телефонной канализации

не менее 4-х каналов до выделенных помещений  (дооборудования абонентского

доступа) и не менее двух каналов на ввод в корпус;

-    оборудование всех зданий кабельным вводом;

-    прокладка  от оборудования абонентского доступа необходимого количества

кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по

территории проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до

оконечных устройств.

Ориентировочная протяжённость запроектированной телефонной канализации с учётом запаса 1,2% до оборудования абонентского доступа составит 24800 канало/м.

5. Установка уличных оптических распределительных шкафов емкостью 600*2. Ориентировочная загрузка распределительных шкафов: 200 абонентов.

Ориентировочная протяжённость запроектированной телефонной канализации с учётом запаса 1,2% до распределительных шкафов составит 11900 канало/м.

Радиофикация

1. Подключение проектируемых объектов к существующей трансформаторной подстанции (УТП) звуковой частоты.

2. Строительство от существующей УТП распределительной фидерной линии напряжением 240 В до проектируемых объектов.

3. Оборудование мест пересечения с автострадами, ж/д полотном и ВЛ подземными кабельными переходами кабелем РМПЗЭПБ 2х1,2 в отдельной кабельной канализации из асбестоцементных труб с установкой смотровых устройств.

4.  Оборудование в зданиях вводов радиотрансляционной сети.

5. Устройство внутридомовой абонентской сети проводного вещания напряжением 30 В проводами с медными жилами (ПРППМ 2х1,2; ТРП 2х0,5; ТРВ 2х0,5 и т.п.).

4. Установка для организации централизованного оповещения на прилегающей территории уличных громкоговорителей типа ГР-Д (место, мощность и количество динамиков определяются при дальнейшем проектировании).

Телевидение

1. Размещение систем кабельного телевидения (СКТ) на территории деревни Федоровское и установка  оборудования Головной станции СКТ в деревнях Глинка, Аннолово и Ладога.

Диспетчеризация

1. Строительство объединенного диспетчерского пункта в общественно-деловом квартале деревни. Федоровское.

3.3.3. Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания

Здравоохранение

Период 2008-2015 гг.

1. Модернизация и реконструкция существующего амбулаторного пункта в деревне Федоровское.

2. Создание амбулаторных пунктов в деревнях Глинка, Аннолово и Ладога.

3. Строительство единого больнично-поликлинического комплекса в деревне Федоровское на 200 коек   и 250 посещений в смену.

Период 2015-2025 гг.

1. Строительство второй очереди больнично-поликлинического комплекса с расширением  до 400 коек  и 500 посещений в смену.

2. Развитие коммерческих объектов здравоохранения в объеме, соответствующем потенциальному спросу населения.

Потребительский рынок

1. Развитие на уровне кварталов магазинов мелкорозничной  торговли с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

2. Формирование в каждом населенном пункте в общественно-деловой зоне торгово-развлекательных центров  с высоким уровнем торгового обслуживания и услуг (специализированные непродовольственные магазины, рестораны, кафе, интернет-кафе, услуги по ремонту бытовой техники, парикмахерские и салоны красоты, кинозалы и др.).

3. Учет при определении размеров территорий жилых и общественно-деловых зон на расчетный срок Генерального плана до 2025 года расчетной потребности в новом строительстве объектов потребительского рынка в следующих объемах:

предприятия торговли – 2200 кв.м. торговой площади, в том числе на первую очередь до 2015 года 1200 кв.м торговой площади;

предприятия общественного питания - 300 пос. мест, в том числе на первую очередь до 2015 года 160 пос. мест;

предприятия бытового обслуживания - 55 раб. мест, в том числе на первую очередь до 2015 года 30 раб. мест.

Период 2008-2015 гг.

1. Строительство центра специализированной торговли в деревне Глинка.

2. Строительство торгово-развлекательного центра, с площадью торговых помещений 750 кв.м., предприятиями общественного питания на 25 мест, предприятиями бытового обслуживания на 10 мест) в общественно-деловой зоне западной  правобережной части деревни Аннолово.

Период 2015-2025 гг.

1. Строительство торгово-развлекательного комплекса (с площадью торговых помещений 6000 кв.м., предприятиями общественного питания на 400 мест, предприятиями бытового обслуживания на 50 мест) в общественно-деловой зоне, расположенной у магистрали общегородского значения   в деревне Федоровское

2. Строительство торгово-развлекательного центра (с площадью торговых помещений 750 кв.м., предприятиями общественного питания на 25 мест, предприятиями бытового обслуживания на 10 мест) в общественно-деловой зоне восточной правобережной части деревни Аннолово.

3. Строительство торгово-развлекательного центра (с площадью торговых помещений 750 кв.м, предприятиями общественного питания на 25 мест, предприятиями бытового обслуживания на 10 мест) в общественно-деловой зоне деревни Ладоги.

Физическая  культура и спорт

1. Развитие сети объектов физкультуры и спорта для населения, в том числе учреждений массового спорта в жилой среде.

2. Размещение в общественно-деловых зонах каждого населенного пункта спортивно-оздоровительных комплексов, включающих в себя спортзал, тренажерный зал, бассейн, каток с искусственным льдом, сауны.

3. Размещение в общественно-деловых зонах каждого населенного пункта открытых спортивных площадок.

4. Учет при определении размеров территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон на расчетный срок Генерального плана до 2025 года расчетной потребности в новом строительстве объектов физкультуры и спорта в следующих объемах:

-    спортивных залов - 4700 кв. м. пола, в том числе на первую очередь до 2015 года

2800 кв.м.;

-    плавательных бассейнов - 3800 кв. м. зеркала воды, в том числе на первую очередь

до 2015 года 3000 кв.м.

-    плоскостных  спортивных  сооружений   –   до   20 га, в том числе на первую

очередь до 2015 года - 12 га

Период 2008-2015 гг.

1.    Строительство крытого бассейна 2200 кв.м. зеркала воды в деревне Федоровское:

2.    Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в рекреационной зоне  деревни Федоровское,  в том числе 3 спортзала по  1300 кв.м. площади пола, бассейн 400 кв.м. зеркала воды, тренажерный зал на 50 мест, каток с искусственным льдом на 30 мест, сауны.

3.  Строительство стадиона вместимостью 500 мест  и комплекса физкультурно-оздоровительных площадок в рекреационной зоне общей площадью 8 га в деревне Федоровское.

4.    Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в рекреационной зоне  деревни Глинка, в том числе спортзал 540 кв.м. площади пола, бассейн 400 кв.м. зеркала воды, тренажерный зал на 30 мест, каток с искусственным льдом на 30 мест, сауны.

5.    Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в общественно-деловой зоне правобережной части  деревни Аннолово, в том числе спортзал 540 кв.м. площади пола, бассейн 400 кв.м. зеркала воды, тренажерный зал на 30 мест, каток с искусственным льдом на 30 мест, сауны.

6.  Строительство комплекса физкультурно-оздоровительных площадок общей площадью 2 га в общественно-деловой зоне правобережной части  деревни Аннолово .

7.  Строительство комплекса физкультурно-оздоровительных площадок общей площадью 2 га в селитебной зоне левобережной части деревни Аннолово.

Период 2015-2025 гг.

1. Строительство универсального спортивно-концертного комплекса со спортзалом 1300 кв. м. в общественно-деловой зоне, расположенной у магистрали общегородского значения   в деревне Федоровское на площади в 2 га.

2.    Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в селитебной зоне правобережной части  деревни Аннолово, в том числе спортзал 540 кв. м. площади пола, бассейн 400 кв.м. зеркала воды, тренажерный зал на 30 мест, каток с искусственным льдом на 30 мест, сауны.

3.    Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в селитебной зоне деревни Ладога, в том числе спортзал 540 кв.м. площади пола, бассейн 400 кв.м. зеркала воды, тренажерный зал на 30 мест,  каток с искусственным льдом на 30 мест, сауны.

4.  Строительство комплекса физкультурно-оздоровительных площадок общей площадью 2 га в селитебной зоне правобережной части  деревни Аннолово .

5.  Строительство комплекса физкультурно-оздоровительных площадок в рекреационной зоне общей площадью 2 га в деревне Федоровское.

6.  Строительство комплекса физкультурно-оздоровительных площадок общей площадью 4 га в рекреационной  зоне деревни Ладога.

Культура и искусство

1. Развитие сферы досуга для детей, подростков и их родителей с максимальным приближением к жилью. Создание многопрофильных досуговых центров в деревнях, включающих  зрительные залы, помещения для размещения библиотек, выставок и других видов культурного обслуживания, помещения для любительской деятельности и др. с   использованием  встроенных помещений в жилой   застройке.

2. Модернизация Дома  культуры с преобразованием в многофункциональный культурно - досуговый комплекс.

3.  Размещение новых учреждений культурно-досугового типа  для обеспечения деятельности творческих коллективов в общественных центрах селитебной территории.

4.  Учет при определении размеров территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон на расчетный срок Генерального плана до 2025 года расчетной потребности в новом строительстве объектов культуры и искусства в следующих объемах:

-   кинотеатров и концертных залов -  1150 мест, в том числе на первую очередь до

2015 года  - 450 мест;

-   выставочный зал  –1 единица;

-   общедоступных библиотек  5 единиц, в том числе на первую очередь до 2015

года - 3 единицы;

-   учреждений культурно - досугового типа  580 мест, в том числе на первую

очередь до 2015 года 280 мест.

Период 2008-2015 гг.

1.   Строительство торгово-развлекательного центра с кинотеатром на 150 мест, с учреждениями культурно-досугового типа на 150 мест  и библиотекой с читальным залом на 50 мест (Интернет-кафе) в общественно-деловой зоне, расположенной у магистрали общегородского значения   в деревне Федоровское.

2. Строительство киноконцертного зала на 100 мест и танцевального зала на 30 мест и библиотекой с читальным залом на 50 мест (Интернет-кафе)  в рекреационной зоне деревни Глинка.

3. Строительство торгово-развлекательного  центра с кинотеатром на 100 мест, танцевальным залом на 50 мест в общественно-деловой зоне левобережной части деревни Аннолово.

4. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с танцевальным залом на 50 мест в общественно-деловой зоне правобережной части деревни Аннолово.

5. Строительство торгово-развлекательного  центра с кинотеатром на 100 мест и библиотекой  читальным залом на 50 мест (Интернет-кафе), в общественно-деловой зоне правобережной части деревни Аннолово.

Период 2015-2025 гг.

1. Строительство универсально спортивно-концертного комплекса с концертным залом на 300 мест, танцевальным залом на 100 мест в общественно-деловой зоне, расположенной у магистрали общегородского значения   в деревне Федоровское.

2.  Строительство киноконцертного комплекса на 300 мест, в рекреационной  зоне в пойме реки Ижора  в деревне Федоровское

3. Строительство выставочного зала  площадью 1000 кв.м. (галереи искусств) с учреждениями культурно-досугового типа на 100 мест в общественно-деловой зоне деревни Федоровское на ул. Центральная.

4. Строительство торгово-развлекательного центра с кинотеатром на 100 мест, танцевальным залом на 50 мест и библиотекой с читальным залом на 50 мест (Интернет-кафе), в общественно-деловой зоне правобережной части деревни Аннолово.

5. Строительство торгово-развлекательного  центра с кинотеатром на 100 мест, танцевальным залом на 50 мест и библиотекой с читальным залом на 50 мест (Интернет-кафе), в общественно-деловой зоне деревни Ладога.

Образование

1. Расширение и модернизация сети дошкольного образования и воспитания за счет  создания: малокомплектных дошкольных учреждений, детских садов, совмещенных с начальной школой, семейных детских садов.

2. Расширение состава школьных учреждений за счет гимназий, лицеев,   негосударственных школ  с углубленным изучением предметов.

3. Развитие системы дополнительного образования и сферы досуга для детей, подростков и их родителей с максимальным приближением к жилью.

4. Развитие центров дополнительного образования, преимущественно для старших школьников.

5.  Развитие сети начального профессионального образования.

6. Развитие сети многопрофильных центров внешкольного дополнительного образования;

7. Учет при определении размеров территорий жилых и общественно-деловых зон на расчетный срок Генерального плана до 2025 года расчетной потребности в новом строительстве объектов образования в следующих объемах:

-     детских дошкольных учреждений        –      до    1225  мест,  в том числе

а первую очередь до 2015 года 700мест.

-     образовательных (школьных) учреждений    –   до  4025  мест, в том числе

а первую очередь до 2015 года -  2300 мест .

-     учреждений начального профессионального образования – 500 учащихся, в том

числе на первую очередь до 2015 года - 260 учащихся;

-     детских внешкольных образовательных учреждений – 1930 детей, в

том числе на первую очередь до 2015 года - 1100 детей.

Период 2008-2015 гг.

1.    Строительство детских дошкольных образовательных учреждений:

-  в  деревне Глинка  одно учреждение на 120 мест;

-  в деревне Федоровское  два учреждения по 180 мест;

- в деревне Аннолово  одно учреждение на 120 мест.

2.    Строительство образовательных (школьных) учреждений:

-  в  деревне Глинка  одно учреждение на 450 мест;

-  в деревне Федоровское  одно учреждение на 1100 мест;

-  в деревне Аннолово  одно учреждение на 700 мест.

3.    Строительство межшкольного учебно-производственного комбината в деревне

Федоровское на 300 учащихся с расширением до 500 учащихся к расчетному

сроку до 2025 года;

4.    Строительство детского внешкольного образовательного учреждения в деревне

Федоровское  на 1100 мест с расширением до 2000 мест к расчетному сроку

до 2025 года.

Период 20015-2025 гг.

1.    Строительство детских дошкольных образовательных учреждений:

-   в деревне Федоровское  два учреждения по 180 мест;

-   в деревне Ладога   одно учреждение на 120 мест.

2.    Строительство образовательных (школьных) учреждений:

-  в деревне Федоровское  одно учреждение на 1100 мест;

-  в деревне Ладога  одно учреждение на 500 мест.

Социальная защита населения

1. Создание дома - интерната малой вместимости для инвалидов, детей-инвалидов,  граждан пожилого возраста.

2. Создание Комплексного центра социальной помощи и  реабилитации для инвалидов, для детей-инвалидов,  для несовершеннолетних и социальной помощи семье и детям.

3. Учет при определении размеров территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон на расчетный срок Генерального плана до 2025 года расчетной потребности в новом строительстве объектов социальной защиты  населения в соответствии с принятыми уровнями обслуживания в следующих объемах:

-  дома-интерната малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов

на 70 мест, в том числе на первую очередь до 2015 года 30 мест;

-  комплексный центр социальной помощи и реабилитации - 1 единица;

Период 2008-2015 гг.

1. Строительство дома-интерната малой вместимости на 70 мест для граждан пожилого возраста и инвалидов  в деревне Федоровское на базе больнично-поликлинического комплекса.

. Строительство Комплексного центра социальной помощи и  реабилитации в деревне Федоровское.

Отдых

1. Развитие сети учреждений отдыха на территории поселения.

2. Учет при определении размеров территорий рекреационных зон на расчетный срок Генерального плана до 2025 года расчетной потребности в новом строительстве объектов отдыха и санаторно-курортного обслуживания в следующих объемах:

домов отдыха   для взрослых – 450 мест, в том числе до 2015 года – 250 мест;

учреждений оздоровительного отдыха для детей  – 50 мест,  в том числе на

первую очередь до 2015 года - 30 мест.

Период 2008-2015 гг.

1. Строительство пансионата на 250 мест в рекреационной зоне деревни Ладога.

Период 2015-2025 гг.

1. Строительство пансионата на 250 мест в рекреационной зоне деревни Ладога.

3.3.4. Развитие и размещение объектов жилищного фонда

1.   Развитие существующих жилых территорий с формированием на их основе современных жилых зон общей площадью 143,75  га,  обеспеченных инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обслуживания,

в том числе:

-    4-5 этажная застройка -   3,7 га;

-    малоэтажная многоквартирная застройка – 1,0 га;

-    индивидуальные жилые дома с приусадебными участками –116,8 га;

-    коллективные садоводства – 22,25 га.

2.   Формирование на расчетный срок Генерального плана до 2025 года новых жилых зон общей площадью 930 га  с их обеспечением инженерной и транспортной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обслуживания для размещения жилой застройки, в том числе:

-     4-5 этажной многоквартирной застройки – 10,6 га;

-     малоэтажной многоквартирной застройки  - 65,4 га;

-    застройки односемейными (индивидуальными) жилыми домами с приусадебными

участками не менее 10 соток  - 790 га;

-    застройки односемейными (индивидуальными) блокированными жилыми домами

с приусадебными участками не менее 2 соток  - 66,5 га.

3. Полное освоение незастроенных территорий к 2035 году общей площадью 76 га в деревне Ладога, для размещения жилой застройки  одноквартирного жилищного фонда, для обеспечения потребностей поселения в развитии объектов жилой застройки.

3.3.5. Производственные зоны

1. Формирование на основе существующих территорий сельхозпредприятий общей площадью 101 га в деревне Федоровское  компактного размещения объектов производственного назначения, объектов инженерной инфраструктуры и транспорта, производственно-коммунальных зон, обеспеченных инженерной инфраструктурой.

2. Формирование на основе вновь осваиваемых территорий, производственно-коммунальных  зон, общей площадью 627 га,  для размещения объектов производственного назначения, объектов инженерной инфраструктуры и городского транспорта, а также иных сопутствующих им объектов, с  развитием улично-дорожной сети обеспечивающей доступность формируемых зон от районов массовой жилой застройки, от объектов внешнего транспорта и иных объектов, необходимых для функционирования предприятий расположенных на территории зон.

3. Формирование  озелененных санитарно-защитных зон, без права размещения объектов производственного назначения общей площадью 118,2 га.

4. Полное освоение незастроенных территорий для новых производственно-коммунальных зон, общей площадью 148 га к 2035 году, для обеспечения потребностей поселения в развитии объектов производственного назначения.

5. Изменение функционального назначения  территорий, занимаемых объектами производственного назначения, не соответствующих экономическим, социальным, экологическим и градостроительным условиям их развития,  общей площадью 15,8 га с последующей ликвидацией, выводом, перебазированием или перепрофилированием расположенных на них объектов  на расчетный срок Генерального плана до 2025 года.

Период 2008-2015 гг.

5.1. Изменение функционального назначения территорий в деревне Федоровское: территории лесопильного производства  ООО «Садко» площадью 1,4 га,  гаражей площадью 2,3 га,  овощехранилища площадью 3,1 га, сельхозпредприятия «Рошас» - 1,1 га под жилую и общественную застройку с выделением территорий для функционирования данных производств  в производственной зоне.

5.2.  Изменение функционального назначения территории лесопильного производства площадью 2,6 га в деревне Глинка в связи с его ликвидацией под жилую и общественную застройку.

Период 2015-2025 гг.

5.3.  Изменение функционального назначения территории разрушенной МТС площадью 5,3 га в деревне Аннолово в связи с ее ликвидацией под жилую и общественную застройку

3.3.6. Общественно-деловые  зоны

1. Развитие существующих территорий компактного размещения объектов общественно-делового назначения, с формированием на их основе современных общественно-деловых зон общей площадью 4 га,  обеспеченных инженерной инфраструктурой.

2. Формирование на основе вновь осваиваемых и преобразуемых территорий, общественно - деловых зон, общей площадью 132 га для размещения объектов общественно-делового и жилого назначения, а также иных сопутствующих им объектов, с  обеспечением указанных зон инженерной и транспортной инфраструктурой, развитием улично-дорожной сети обеспечивающей доступность формируемых зон от районов жилой застройки.

3. Выделение в составе общественно-деловых зон в центре  деревни Федоровское территории площадью 2 га  для размещения объектов отправления культа.

4. Полное освоение незастроенных территорий общей площадью 3,5 га к 2035 году, для обеспечения потребностей поселения в развитии объектов общественно-делового назначения.

3.3.7. Рекреационные  зоны

1. Формирование новых рекреационных зон, общей площадью 117 га для размещения объектов рекреационного назначения, а также иных сопутствующих им объектов;

2. Выделение в составе рекреационных зон территорий для  размещения новых объектов  отдыха и развлечений, для размещения новых открытых спортивных сооружений и иных подобных объектов во взаимосвязи с системой природных и озелененных территорий.

Период 2008-2015 гг.

1. Формирование рекреационной зоны, площадью 6 га в деревне Глинка, с выделением в ней территорий для размещения спортивно-оздоровительного центра, киноконцертного зала, танцевального зала .

2. Формирование рекреационной зоны, площадью 4,7 га  в центре деревни Федоровское для размещения детского парка аттракционов.

3. Формирование рекреационной зоны, площадью 8,5 га в деревне Федоровское, с выделением в ней территорий для размещения объектов спорта – крытого бассейна, стадиона и плоскостных спортивных площадок.

4. Формирование рекреационной зоны, площадью 30,0 га в деревне Аннолово, с для размещения объектов спорта – техноринга (автогородок).

5. Формирование рекреационной зоны, площадью 30 га в деревне Ладога в пойме реки Ижора  для размещения парка, с выделением территорий для размещения двух пансионатов.

Период 2015-2025 гг.

1. Формирование рекреационной зоны, площадью 36 га в деревне Федоровское в пойме реки Ижора  для размещения парка, с выделением территорий для размещения киноконцертного комплекса.

3.4. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы

Воздушный бассейн

1. Рациональное функциональное зонирование территории с расположением производственной зоны в восточной части поселения, учитывая преобладание западных и юго-западных ветров.

2.   Размещение в производственной зоне экологически безопасных предприятий IV  и V  класса  вредности.

3. Ликвидация недействующих и перебазирование действующих предприятий, расположенных  вблизи селитебных территорий,  в формируемую производственную зону.

4. Вывод транзитного и грузового движения в обход селитебных территорий в производственную зону.

5. Обеспечение проведению комплекса мероприятий способствующих минимизации выбросов в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников;

6. Организации озелененных санитарно-защитных зон без права застройки объектами производственного назначения для охраны воздушного бассейна от неблагоприятного воздействия промышленности и территорий специального назначения;

7. Создание автоматизированной системы управления дорожным движением.

Водный бассейн. Поверхностные воды

Обеспечение проведения комплекса водоохранных мероприятий способствующих предотвращению  загрязнений, засорения и истощения водных объектов.

1. Установление размеров и границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос с  благоустройством территории;

2. Полное прекращение сброса неочищенных бытовых и промышленных сточных вод в р. Ижора и ее притоки.

3. Защита подземных вод от поверхностного загрязнения на территории поселения

Период 2008-2015 гг.

1. Строительство в деревне Ладога канализационных очистных сооружений для очистки хозяйственно бытовых стоков с выпуском в реку Ижора.

2. Строительство для деревень Федоровское и Аннолово единых канализационных очистных сооружений для очистки хозяйственно бытовых стоков с выпуском в реку Винокурка.

3. Строительство очистных сооружений поверхностного стока от сетей дождевой канализации  деревень Федоровское и Аннолово и Ладога с выпуском в реку Ижора.

Шум

1. Рациональное функциональное зонирование территории с расположением производственной зоны в восточной части поселения, учитывая преобладание западных и юго-западных ветров.

2. Защита новой жилой застройки посредством формирования зеленой зоны шириной 20 м за  красными линиями улиц Центральной и Шоссейной от воздействия единственного источника шума – автотранспорта.

3. Организация транзитного движения большегрузных автомобилей в производственной зоне, минуя жилые кварталы.

Электромагнитные излучения (ЭМИ)

1. Организация санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ;

Рельеф. Почвы

1. Сохранение и воссоздание древесно-кустарниковых ландшафтов в границах водоохранных зон вдоль рек;

2. Сохранение и использование плодородного почвенного слоя на участках строительства;

Леса

1. Проведение профилактических и организационно-хозяйственных мероприятий на территории лесов, входящих в Муниципальное образование.

3.5. Мероприятия по развитию  и размещению объектов зеленых насаждений

1. Озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

2. Создание защитных полос из лиственных пород деревьев в пределах водоохранных зон реки Ижора и ее притоков;

4. Размещение зеленых насаждений в формируемых новых рекреационных зонах, общей площадью 87 га;

5. Проведение мероприятий по улучшение санитарного состояния отдельных участков лесов Лисинского лесхоз-техникума для использования его в рекреационных целях.

Период 2008-2015 гг.

1. Размещение зеленых насаждений в  рекреационной зоне площадью 6 га в деревне Глинка.

2. Размещение зеленых насаждений в  рекреационной зоне площадью 4,7 га  в центре деревни Федоровское  - в  парке аттракционов.

3. Озеленение территории спортивных объектов в  рекреационной зоне площадью 8,5 га в деревне Федоровское.

4. Создание спортивного парка-техноринга, площадью 30 га в деревне Аннолово.

Период 2015-2025 гг.

1. Создание парка отдыха площадью 66 га в пойме реки.

3.6. Мероприятия по улучшению санитарно-гигиенического состояния среды

1. Соблюдение санитарно-защитных зон от очистных сооружений, кладбища, производственных объектов, объектов транспорта и инженерной инфраструктуры, установленных в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

3.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Рядом с территорией поселения нет производственных предприятий, аварии на которых могут вызвать ЧС.

В результате аварий при перевозке потенциально-опасных веществ по Московскому шоссе и Скоростной автомобильной дороге поселение не попадает в зону поражения при взрыве ВВ.

1.Обеспечение телефонной связью, сетями радиофикации и телевизионным вещанием для оповещения населения по сигналам ГОЧС.

2. Обеспечение безопасного расстояния  для предупреждения ЧС, возникающих  при авариях с образованием огненного шара, при горении проливов СУГ и ЛВЖ  равной 100 м от железнодорожной ветки Витебского направления Октябрьской дороги

3. Централизованное управление наружным освещением через диспетчерский пункт при светомаскировке.

4.  Обеспечение беспрепятственной эвакуации населения с территории поселения по магистральным улицам районного и местного значения и далее по Московскому шоссе или по Скоростной автомобильной магистрали (САМ)

5. Организация беспрепятственного подъезда сил и средств спасательных подразделений  для ликвидации ЧС со стороны Московского шоссе.

6. Обеспечение, при принятии проектных решений, надежности энергоснабжения потребителей, электроснабжения перекачивающих насосных и компрессорных станций магистральных трубопроводов.

7. Обеспечение, при принятии проектных решений, устойчивости работы источников водоснабжения.

8. Размещение  при проектировании наружных инженерных сетей пожарных гидрантов в необходимом количестве вне зон возможных завалов.

3.8. Мероприятия по инженерной подготовке территорий

1. Инженерно-геологические условия территории поселения для наземного строительства в целом благоприятные.

2. На последующих этапах проектирования,  при освоении конкретных площадок, подлежащих застройке, при проведении полного комплекса инженерно-геологических изысканий и предусмотреть комплекс мер по инженерной подготовке территории, который  включает:

-   вертикальную планировку территории, включающую организацию рельефа и

создание рациональных отметок поверхности;

-    обеспечение строительными грунтами, пригодными для вертикальной

планировки территории, производства обратных засыпок, подсыпок

территории для поднятия ее поверхности, замены или пригрузки торфа или

другого некачественного грунта;

-     подготовку к освоению под застройку низменных и заболоченных

территорий;

-     регулирование уровней и стока грунтовых вод в период освоения под

застройку за счет строительства на отдельных участках, защищаемых от

подтопления, дренажей закрытого типа для перехвата и отведения грунтовых

вод в период эксплуатации застройки;

-    подсыпка территории при проявлении местных напоров грунтовых вод;

-    очистку и благоустройство водотоков и водоемов и прилегающих к ним

прибрежных зон;

-    защиту от разрушения берегов путем устройства берегоукрепительных

сооружений.

3.9. Мероприятия по санитарной очистке территории

Обеспечение вывоза твердых отходов с территории поселения для  переработки и захоронения на строящийся в соответствии с утвержденным Генеральным планом Санкт-Петербурга мусороперерабатывающий завод в пос. Красный Бор (Тосненский район Ленобласти) по магистральным улицам районного и местного значения и далее по Московскому шоссе.

3.10. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации Генерального плана

1. Подготовка и принятие плана реализации Генерального плана.

2. Подготовка и  принятие Правил землепользования и застройки.

3. Утверждение границ населенных пунктов, входящих в состав Федоровского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области: деревень Федоровское, Аннолово, Ладога.

4. Разработка документации по планировке территории.

5. Подготовка и введение системы мониторинга реализации Генерального плана.